濮阳市生活用水器具节水型产品（卫生洁具、水嘴、淋浴器）质量监督抽查实施细则

本细则适用于濮阳市市场监督管理局组织的生活用水器具节水型产品（卫生洁具、水嘴、淋浴器）质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则等。

1.抽样方法

1.1抽样方法、基数及数量依据

CCGF 401.1-2015   陶瓷坐便器产品质量监督抽查实施规范

CCGF 401.2-2015   陶瓷蹲便器产品质量监督抽查实施规范

CCGF 401.3-2015   陶瓷小便器产品质量监督抽查实施规范

CCGF 401.4-2015   陶瓷洗面器产品质量监督抽查实施规范

CCGF 401.5-2015   陶瓷浴缸产品质量监督抽查实施规范

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。抽取样品应为同一等级、同一型号、同一生产批次的产品，样品数量须满足抽样、检验要求；

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

对每个被抽样生产者、销售者抽取不同规格卫生陶瓷（陶瓷坐便器、陶瓷蹲便器、陶瓷小便器）样品，每批次样品共抽取2件产品，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。检验样品运送至检验机构进行检验；备用样品封存在被抽样销售者处；

对每个被抽样生产者、销售者抽取不同规格水嘴、淋浴器样品，每批次样品共抽取2件产品，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。检验样品运送至检验机构进行检验；备用样品封存在被抽样销售者处；

检验样品和备用样品均应采取有效的防拆封措施；备用样品需加施封存标识，再交由被抽样生产者、销售者妥善保存；

进行检验的检验样品以购买方式获得，购买价格以生产、销售产品的标价为准，没有标价的以同类产品市场价为准；备用样品由被抽样生产者、销售者先行无偿提供。

抽样过程中发现被抽查生产者、销售者存在在无证、无照经营等情况时，应当终止抽样，并立即报告组织监督抽查的市场监督管理部门，同时报告被抽样生产者、销售者所在的地县级市场监督管理部门。

1.2抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的节水型产品（卫生洁具、水嘴、淋浴器）产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

2.检验依据

表1：陶瓷坐便器产品检验项目、检验依据及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
|  | 外观质量 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
|  | 吸水率 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
|  | 水封深度 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
|  | 水封表面尺寸 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
|  | 便器用水量 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
|  | 污水置换功能 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 |  | ● |
|  | 坐便器水效等级 | GB25502-2017 | GB25502-2017 |  | ● |
| 备注： 1.A类指极重要质量项目；B类指重要质量项目； 2.极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能的指标。 |

表2：陶瓷蹲便器产品检验项目、检验依据及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观质量 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
| 2 | 吸水率 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
| 3 | 水封深度 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
| 4 | 便器用水量 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
| 5 | 污水置换功能 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 |  | ● |
| 6 | 蹲便器水效等级 | GB 30717-2019 | GB 30717-2019 | ● |  |
| 备注： 1.A类指极重要质量项目；B类指重要质量项目； 2.极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能的指标。 |

表3：陶瓷小便器产品检验项目、检验依据及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 外观质量 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
| 2 | 吸水率 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
| 3 | 水封深度 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
| 4 | 便器用水量 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 | ● |  |
| 5 | 污水置换功能 | GB 6952-2015 | GB 6952-2015 |  | ● |
| 6 | 小便器水效等级 | GB 28377-2019 | GB 28377-2019 | ● |  |
| 备注： 1.A类指极重要质量项目；B类指重要质量项目； 2.极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能的指标。 |

表4：水嘴产品检验项目、检验依据及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 水嘴水效等级 | GB 25501-2019 | GB 25501-2019 | ● |  |
| 备注： 1.A类指极重要质量项目；B类指重要质量项目； 2.极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能的指标。 |

表5：淋浴器产品检验项目、检验依据及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 淋浴器水效等级 | GB 28378-2019 | GB 28378-2019 | ● |  |
| 备注： 1.A类指极重要质量项目；B类指重要质量项目； 2.极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能的指标。 |

3.判定规则

3.1依据标准

GB 6952-2015《卫生陶瓷》

GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》

GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》

GB 28377-2019 《小便器水效限定值及水效等级》

GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》

GB 30717-2019 《蹲便器水效限定值及水效等级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，所检项目全部合格，则判定该抽查产品合格；

检验项目中有一项或一项以上不合格，则判定该抽查产品不合格；按照实施规范规定，当产品存在A类不合格时，判定该产品属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。